        Załącznik nr 1

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestaw komputerowy – 8 sztuk
Nazwa podzespołu/parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Procesor:	procesor klasy x86-64 osiągający w teście PassMark wynik minimum: 8055 pkt. (wyniki testów na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), max. TDP: 65W; min. cache L3: 6 MB, cache L1-L3: 7,25 MB, 3,6 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki; zintegrowany układ graficzny z obsługą rozdzielczości 4K UHD, DirectX i OpenGL, współpracujący z pamięcią DDR4-2400; w wersji sprzedawanej z dedykowanym wentylatorem (np. Intel Core i3-8100 BOX 3.60GHz, LGA1151)
Płyta główna:	format mATX, Pamięć 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2666 MHz, gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 16x 3.0, 2 x PCIe 2.0, 4 x port SATA 6Gb/s, zintegrowana karta dźwiękowa (8-kanałowa High Definition, ekranowanie audio) oraz sieciowa (GbE), 4 x port USB 3.1, 6 x port USB 2.0, 2 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x port COM, ochrona antyprzepięciowa (np. Asus PRIME H310M-K R2.0 s1151)
Pamięć:	kompatybilna z zestawem, DDR4, 1,2V, 4GB/2400, CL17, dożywotnia gwarancja (np. Crucial DDR4 4GB PC2400 CT4G4DFS824A)
Dysk twardy:	120GB, SATA 3.0 (6 Gb/s), 2.5”, odczyt 540 MB/s, zapis 500 MB/s, MTBF: 1,5 mln godz., 3-letnia gwarancja z bezpłatną pomocą techniczną (np. Crucial BX500 120GB 3D NAND)
Obudowa:	w formacie mATX, midi tower, maksymalne gabaryty: 415 x 193 x 371 mm (np. SilentiumPC Brutus M10 pure Black)
Zasilacz:	ATX, 450 W, certyfikat 80Plus Bronze, MTBF: 100 000 godz., cichy wentylator o średnicy minimum 120 mm, 5 lat gwarancji (np. Corsair CX Series 450W 80 Plus Bronze)
myszka i klawiatura	złącze USB, standardowy rozmiar z oddzielną klawiaturą numeryczną, konstrukcja odporna na płyny (testowana na próbkach do 60 ml płynu), dobra jakość (np. Logitech MK120)
OS	Debian 9.8
Gwarancja	36 miesięcy

Komputer biznesowy – 6 sztuk
Nazwa podzespołu/parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Procesor:	procesor klasy x86-64 osiągający w teście PassMark wynik minimum: 8055 pkt. (wyniki testów na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), max. TDP: 65W; min. cache L3: 6 MB, cache L1-L3: 7,25 MB, 3,6 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki; zintegrowany układ graficzny z obsługą rozdzielczości 4K UHD, DirectX i OpenGL, współpracujący z pamięcią DDR4-2400; w wersji sprzedawanej z dedykowanym wentylatorem (np. Intel Core i3-8100 BOX 3.60GHz, LGA1151)
Płyta główna:	2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2666 MHz; gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1 x M.2 22x80mm; zintegrowana karta dźwiękowa, graficzna oraz sieciowa (GbE) i łączności bezprzewodowej (802.11b/g/n); 2 x port USB 3.1, 4 x port USB 2.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45
Pamięć:	kompatybilna z zestawem, DDR4, 8GB/2400
Dysk twardy:	128GB, SSD, M.2, SATA III
Obudowa:	maksymalne gabaryty: 290 x 93 x 293 mm (np. Small Form Factor)
Zasilacz:	Minimum 200 W
Inne:	maksymalna waga netto: 4,8 kg, napęd optyczny typu slim, czytnik kart pamięci SD, klawiatura, myszka
OS	Windows 10 Pro 64-bit, legalność systemu należy potwierdzić naklejką z hologramem. Klucz licencyjny w UEFI.
Gwarancja	36 miesięcy w trybie Next Business Day
Np.	Dell Komputer Vostro 3470SFF Win10Pro i3-8100/128GB/4GB/Intel UHD 630/KB216/MS116/3Y NBD

Monitor 19'' – 11 sztuk
Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
przekątna ekranu: 19”, proporcje: 5:4, 1280 x 1024, LED, IPS, czas reakcji: 5 ms, jasność: 250 cd/m², kontrast: 1000:1, kontrast dynamiczny: 20M:1, plamka matrycy 0,294mm, kąt widzenia: 178 / 178 (pion / poziom), D-Sub, DVI, gabaryty nie większe niż: wysokość z podstawką 406 mm; szerokość 410 mm; głębokość z podstawą 210 mm, pobór mocy: 16W; mocowanie VESA 100 x 100 mm, wbudowane głośniki, certyfikaty: Energy Star, TUV-GS, TCO 6.0, EPEAT, EAC, CE, RoHS; gwarancja: 36 miesięcy (np. AOC Monitor 19 i960Srda LED IPS DVI 5:4 Czarny)

Zasilacz awaryjny – 11 sztuk
Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Zasilacz awaryjny 300W / 500VA, 230V, kształt napięcia wyjściowego: pełna sinusoida, czas przełączania: 8 ms, czas podtrzymania: 3,8 minuty (100% obciążenie), zimny start, 4 x IEC 320 C13, 1x RS232, zabezpieczenie antyprzepięciowe, zakres napięcia wejściowego: 160–300 V, wymienne bezobsługowe baterie typu leakproof, zabezpieczenie linii RJ-45, gwarancja: 24 miesiące (np. APC BACK-UPS CS 500VA BK500EI)

Drukarka laserowa dwustronna sieciowa – 6 sztuk
Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Drukarka laserowa monochromatyczna, prędkość druku: 43 str./min, czas wydruku pierwszej strony: 5,8 s, 4800 x 600 dpi, cykl roboczy: do 100 000 stron/miesiąc, procesor / 1500 MHz, 256 MB, PCL 5, PCL 6, Postscript Level 3, drukowanie bezpośrednie PDF, dwuwierszowy wyświetlacz LCD, wymienne wkłady na minimum 18000 stron, możliwość drukowania z urządzeń przenośnych, USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000T, automatyczny wydruk dwustronny, kompatybilność z systemem Linux, dwa podajniki papieru, minimum na 100 i 550 arkuszy, odbiornik papieru na 250 arkuszy, poziom hałasu do 54 dB, maksymalny pobór mocy 660 W, gwarancja: 12 miesięcy (np. HP LaserJet Pro M501dn)

Skaner płaski – 2 sztuki
Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Skaner umożliwiający tworzenie wielostronicowych dokumentów PDF za pomocą jednego przycisku, skanowanie o rozdzielczości 4800 × 9600 dpi, zawiasy pokrywy skanera rozkładane pod kątem 180 stopni, kompatybilny z system Linux, interfejs USB 2.0 (Np. Epson Perfection V370)

Bezprzewodowy zestaw klawiatura+mysz – 4 sztuki
Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Odbiornik unifying na USB, standardowy rozmiar z oddzielną klawiaturą numeryczną, dobra jakość (np. Logitech MK330)

Switch 52 porty + 4 wkładki mini GBIC SFP – 1 sztuka
Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Switch zarządzalny z możliwością łączenia w stos; procesor 1016 Mhz, 1 GB DDR3, 4096 MB pamięci flash, warstwa przełączalna L3, 48 portów 10/100/1000 Mbps, 4 porty SFP+, zarządzanie: IMC – Intelligent Management Center, z linii poleceń, przez przeglądarkę internetową, SNMPv1/v2c/v3, telnet, RMON1, FTP, pozapasmowe (RS-232C, micro USB); przepustowość 176 Gbps, prędkość przekazywania 112 Mpps; Qos, DHCP, 4 kompatybilne i gwarantujące niezawodną transmisję wkładki mini GBIC SFP; obudowa rack, wymiary nie większe niż 44,25 x 30,42 x 4,39 cm, waga nie większa niż 4,46 kg, dożywotnia gwarancja producenta (np. Hewlett Packard Enterprise ARUBA 2540-48G PoE+ 4SFP+ Switch JL357A)

Switch 28 portów + 1 wkładka mini GBIC SFP – 3 sztuki
Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Switch zarządzalny; procesor 800 Mhz, 128 MB DDR3, 128 MB pamięci flash, warstwa przełączalna L2, 24 portów 10/100/1000 Mbps, 4 porty SFP, zarządzanie: IMC – Intelligent Management Center, z linii poleceń, przez przeglądarkę internetową, LLDP, LLDP-MED, SNMPv1/v2c/v3, telnet, RMON1, FTP, pozapasmowe (RS-232C, micro USB); przepustowość 56 Gbps, prędkość przekazywania 41,6 Mpps; kompatybilna i gwarantująca niezawodną transmisję wkładka mini GBIC SFP; obudowa rack, wymiary nie większe niż 44,3 x 25,4 x 4,45 cm, waga nie większa niż 2,77 kg, max. poziom hałasu Lc IEC: 34 dB, dożywotnia gwarancja producenta (np. Hewlett Packard Enterprise ARUBA 2530-24G Switch J9776A)

10. Szafa instalacyjna wisząca 19'' 15U 600x600mm – 1 sztuka

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Szafa wisząca 19'' 15U, klasa szczelności: IP20, stalowa (grubość stali: profil montażowy – 1,50 mm, reszta – 1,2 mm), szklane drzwi (szyba hartowana), obciążenie 60 kg, zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 10 śrub M, akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia, 2 półki.

11. Obudowa serwerowa do montażu w szafie Rack 19" – 1 sztuka

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Obudowa serwerowa maksymalnie 4U, rack 19", kompatybilna z płytami głównymi i zasilaczami ATX; zamykane okno na przednim panelu, 2 x USB; wentylatory: 1 x 20x25 mm, 2 x 80x25 mm; maksymalne wymiary: 450 x 427 x 177 mm.