        Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa sprzętu komputerowego

1. Zestaw komputerowy – 4 sztuki

Nazwa podzespołu/ / parametry	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Procesor:	procesor klasy x86-64 osiągający w teście PassMark wynik minimum: 6,847 pkt. (wyniki testów na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), max. TDP: 65W; min. cache L3: 6 MB, cache L1–L3: 7,25 MB; częstotliwość procesora: 3,6 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki; współpracujący z pamięcią DDR4-2400; w wersji sprzedawanej z dedykowanym wentylatorem (Intel Core i3-9100F BOX 3,6GHz, LGA1151 - lub równoważny )
Płyta główna:	format mATX, Pamięć 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2666 MHz, gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 16x 3.0, 2 x PCIe 2.0, 4 x port SATA 6Gb/s, zintegrowana karta dźwiękowa (8-kanałowa High Definition, ekranowanie audio) oraz sieciowa (GbE), 4 x port USB 3.1, 6 x port USB 2.0, 2 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x port COM, ochrona antyprzepięciowa (Asus PRIME H310M-K R2.0 s1151 - lub równoważny)
Pamięć:	kompatybilna z zestawem, DDR4, 4GB/2666, CL19, dożywotnia gwarancja (np. Kingston DDR4 4GB/2666 CL19 DIMM 1Rx16)
Karta graficzna:	układ graficzny z obsługą rozdzielczości FullHD, DirectX i OpenGL; Porty wideo: D-Sub, DVI-D, HDMI (GeForce GT 710 - lub równoważny)
Dysk twardy:	120GB, SATA 3.0 (6 Gb/s), 2,5”, odczyt 540 MB/s, zapis 500 MB/s, MTBF: 1,5 mln godz., 3-letnia gwarancja (Crucial BX500 SSD 120GB SATA3 120GB - lub równoważny)
Obudowa:	w formacie mATX, midi tower, maksymalne gabaryty: 411 x 190 x 375 mm (Logic Concept OBUDOWA LOGIC K3 BLACK - lub równoważny )
Zasilacz:	ATX, 500 W, certyfikat 80Plus Bronze, MTBF: 100 000 godz., cichy wentylator o średnicy minimum 120 mm, 3 lata gwarancji w systemie door-to-door (SilentiumPC Vero L3 500W 80Plus Bronze - lub równoważny)
myszka i klawiatura	złącze USB, standardowy rozmiar z oddzielną klawiaturą numeryczną, konstrukcja odporna na płyny (testowana na próbkach do 60 ml płynu), dobra jakość (Logitech MK120 - lub równoważny)
OS	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, legalność systemu należy potwierdzić naklejką z kluczem, nośnikiem instalacyjnym, oraz oryginalną kopertą zawierającą COA Barcodes, numer opakowania (Carton No.) oraz numer partii etykiety (Label Part No.)
Gwarancja	36 miesięcy

2. Laptop z 3-letnią gwarancją – 6 sztuk

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Czterordzeniowy procesor klasy x86-64 osiągający w teście PassMark wynik minimum 7,965 pkt. (wyniki testów na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 6 MB L3 Cache, bazowa częstotliwość procesora 1 GHz, częstotliwość turbo: 3,60 GHz; TDP: 15W, 8 GB RAM DDR4, SSD 256GB, częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz; układ graficzny z obsługą: DirectX 12, OpenGL 4.5, rozdzielczości UHD; przekątna ekranu: 15,6”, rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, matowa powierzchnia ekranu, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, wyjścia: HDMI, RJ-45, Bluetooth, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, bateria litowo-jonowa o pojemności minimum 35Wh, OS: Windows 10 Pro 64-bit, gwarancja: 36 miesiący „Onsite” (Lenovo Essential V15 82C5002JPB i5 1035G1/15,6FHD/8GB/256SSD/Int/W10P - lub równoważny)

3. Monitor 19'' – 2 sztuki

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
przekątna ekranu: 19”, proporcje: 5:4, 1280 x 1024, LED, ADS-IPS, czas reakcji: 5 ms, jasność: 250 cd/m², kontrast: 1000:1, kontrast dynamiczny: 20M:1, plamka matrycy 0,293 mm, kąt widzenia: 178° / 178° (pion / poziom), D-Sub, DVI, gabaryty nie większe niż: wysokość z podstawką 418 mm; szerokość 404 mm; głębokość z podstawą 194 mm, maksymalny pobór mocy: 16,2 W; mocowanie VESA 100 x 100 mm, wbudowane głośniki, certyfikaty: BSMI, C-tick, CCC, CE, FCC Class B, PSE, TCO, TUV; gwarancja: 36 miesięcy (Philips 19S4QAB 5:4 IPS-ADS DVI - lub równoważny)

4. Monitor 21,5'' – 2 sztuki

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
przekątna ekranu: 21,5”, proporcje: 16:9, 1920 x 1080, LED, VA LCD, mat, czas reakcji: 4 ms, jasność: 200 cd/m², kontrast: 4000:1, plamka matrycy 0,248 mm, kąt widzenia: 178° / 178° (pion / poziom), D-Sub, HDMI, gabaryt y nie większe niż: wysokość z podstawką 376 mm; szerokość 492 mm; głębokość z podstawą 220 mm, maksymalny pobór mocy: 13,3 W; mocowanie VESA 100 x 100 mm, certyfikaty: CE, CU, CB, EAC, EPA, PSB, RCM, TUV; gwarancja: 36 miesięcy (Philips 221V8 - lub równoważny)

5. Zasilacz awaryjny – 4 sztuki

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Zasilacz awaryjny 300W / 500VA, 230V, kształt napięcia wyjściowego: pełna sinusoida, czas przełączania: 8 ms, czas podtrzymania: 3,8 minuty (100% obciążenie), zimny start, 4 x IEC 320 C13, 1x RS232, zabezpieczenie antyprzepięciowe, zakres napięcia wejściowego: 160–300 V, wymienne bezobsługowe baterie typu leakproof, zabezpieczenie linii RJ-45, gwarancja: 24 miesiące (APC BACK-UPS CS 500VA BK500EI - lub równoważny)

6. Drukarka laserowa dwustronna sieciowa – 5 sztuk

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Drukarka laserowa monochromatyczna, prędkość druku: 43 str./min, czas wydruku pierwszej strony: 5,8 s, 4800 x 600 dpi, cykl roboczy: do 100 000 stron/miesiąc, procesor / 1500 MHz, 256 MB, PCL 5, PCL 6, Postscript Level 3, drukowanie bezpośrednie PDF, dwuwierszowy wyświetlacz LCD, wymienne wkłady na minimum 18000 stron, możliwość drukowania z urządzeń przenośnych, USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000T, automatyczny wydruk dwustronny, kompatybilność z systemem Linux, dwa podajniki papieru, minimum na 100 i 550 arkuszy, odbiornik papieru na 250 arkuszy, poziom hałasu do 54 dB, maksymalny pobór mocy 660 W, gwarancja: 12 miesięcy (HP LaserJet Pro M501dn - lub równoważny)

7. Drukarka atramentowa kolorowa – 1 sztuka

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Technologia druku: Atramentowa, kolorowa / Obsługiwane formaty nośników: A4 / Podajnik papieru: 250 arkuszy / Rodzaje podajników papieru: Kasetowy / Odbiornik papieru: 150 arkuszy / Szybkość druku w kolorze: do 18 str./min / Szybkość druku w mono: do 22 str./min / Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 1200 dpi / Miesięczne obciążenie: 30000 str./miesiąc / Maksymalna gramatura papieru: 300 g/m² / Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny / Interfejsy:USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet) / Wyświetlacz: Wbudowany / Dołączone akcesoria: kabel zasilający,płyta CD,tusze startowe / Gwarancja: 36 miesięcy / (Drukarka HP OfficeJet Pro 8210 – lub równoważny)

8. Microsoft Office Home & Business 2019 PL Box Win/Mac 32/64bit – 10 sztuk

 Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

1. Urządzenie wielofunkcyjne z automatycznym podajnikiem dokumentów– 1 sztuka

Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru/producent, model / (wypełnia Wykonawca)
Główne cechy: / Drukowanie monochromatyczne 22 strony na minutę / Szybkość drukowania i kopiowania / A4: max. 22 str/min., A3: max. 14 str./min / System druku laser / Format papieru A6-A3, format własny / Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy) / Pokrywa oryginałów / Kaseta uniwersalna na 500 ark. / Kaseta uniwersalna na 2x500 ark. / Kaseta dużej pojemności na 2,500 ark. / Podstawa, klawiatura numeryczna, stolik roboczy / Mocowanie klawiatury / Dodatkowy port usb / Wifi / Specyfikacja drukarki / Pamięć standardowa 2GB / Standardowy dysk twardy 250 GB / Rozdzielczość 1,800x600 dpi / Specyfikacja skanera / Szybkość skanowania do 45 obrazów/min. / Rozdzielczość skanowania Maks.: 600 x 600 dpi / Typy skanowania do: email/ETP/BOX/SMB/WebDay/Me/Home/USB/DPWS/Twain Sieciowy / Specyfikacja kopiarki / Podajnik dokumentów do 100 oryginałów / Wielokrotność kopiowania / Pamięć 2 GB RAM / Rozdzielczość 600 x 600 dpi / Specyfikacja faksu / Kompatybilność G3/Super G3, MH, MMRM J-BIG/ECM, IPFax / Pamięć faksu wykorzystuje pamięć systemową / Gwarancja: 36 m-cy lub 300 000 kopii